## Slide 1: Car Parking System in VHDL
Marek Karlíček
Tomáš Kučera
Jan Kříž
Rauf Iusupov

## Slide 2: Úvod
Systém parkování vozidel je navržen k usnadnění parkování tím, že poskytuje informace o vzdálenosti vozidla od překážky.
Využívá ultrazvukové sensor HS-SR04 připojené k desce Nexys A7 FPGA k měření vzdálenosti mezi vozidlem a překážkou.

## Slide 3: Funkčnost
Ultrazvukové senzory posílají spouštěcí signály a po obdržení echového signálu měří čas, který je přímo úměrný vzdálenosti od překážky.
Naměřená vzdálenost se zobrazuje na sedmisegmentovém displeji, což umožňuje řidiči snadno posoudit, jak daleko je vozidlo od překážky.

## Slide 4: Hlavní Komponenty
Clock_enable.vhd:
Generuje pulzní signál na základě hlavního hodinového signálu k povolení ostatních komponent.
Time_counter.vhd:
Implementuje čítač pro měření času mezi spouštěcím signálem a echovým signálem z ultrazvukových senzorů.
Top_level.vhd:
Hlavní komponenta propojující všechny části a řídící chování systému.
LEDcontrol.vhd:
Tento modul řídí LED diody na desce na základě vypočtené vzdálenosti od překážky. Vzdálenost je získána z vstupního signálu “inputNumber” a převedena na LED diody podle předem definovaných pravidel.
segment.vhdl:
Tento modul řídí sedmisegmentový displej na základě vypočtené vzdálenosti od překážky. Vzdálenost se získáva zase pomoci vstupního signálu “inputNumber” a převedena na sedmisegmentové zobrazení, které je následně zobrazeno řidiči.

## Slide 5: Schéma zapojení

## Slide 6: Konec